1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, потолочные/настенные предназначены для общего освещения общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.).

Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Светильники рекомендованы для применения в общеобразовательных учреждениях и соответствуют нормативам:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 25 декабря 2013 года);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- Требованиям письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г.Онищенко от 01.10.2012 № 01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

1.2 Светильники рассчитаны на установку на потолки или стены, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала.

1.3 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды теплого белого, нейтрально-белого и холодного белого света.

1.4 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Г | 50 |
| Коэффициент пульсаций светового потока Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | <5% П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Д |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Класс энергоэффективности Срок службы светильников, лет, не менее | А+ 15 |
| Ресурс светодиодов, ч | 50000 |
| Снижение светового потока в течение срока эксплуатации по ГОСТ Р 56230 |

2.2

| Модель | Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт | Световой поток ±5%, Лм холодное/нейтральное/теплое свечение | Тип рассеивателя | Габаритные размеры, мм | IP по ГОСТ 14254 | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *GSA9-04 | 9 | 1000/950/850 | призматический | 297x297x42 | 40 | 1,1 |
|  |  | 1100/1050/900 | опаловый |  |  |  |
| *GSA18-03 | 18 | 2100/2000/1800 | призматический | 595x297x42 | 40 | 1,9 |
|  |  | 2260/2150/1900 | опаловый |  |  |  |
| *GSA18-21 | 18 | 2100/2000/1800 | призматический | 595x297x50 | 54 | 1,9 |
|  |  | 2260/2150/1900 | опаловый |  |  |  |
| *GSA32-01 | 32 | 4000/3800/3400 | призматический | 595х595х42 | 40 | 3,05 |
|  |  | 4200/4000/3600 | опаловый |  |  |  |
| *GSA32-05 | 32 | 4000/3800/3400 | призматический | 1191x297x42 | 40 | 4,4 |
|  |  | 4200/4000/3600 | опаловый |  |  |  |
| *GSA32-06 | 32 | 4000/3800/3400 | призматический | 1000x200x37 | 40 | 3,35 |
|  |  | 4200/4000/3600 | опаловый |  |  |  |
| *GSA32-07 | 32 | 4000/3800/3400 | призматический | 1195x180x40 | 40 | 4,4 |
|  |  | 4200/4000/3600 | опаловый |  |  |  |
| *GSA32-19 | 32 | 4000/3800/3400 | призматический | 595х595х50 | 54 | 3,65 |
|  |  | 4200/4000/3600 | опаловый |  |  |  |
| *GSA32-22 | 32 | 4000/3800/3400 | призматический | 1191х295х50 | 54 | 4,7 |
|  |  | 4200/4000/3600 | опаловый |  |  |  |
| *GSA45-20 | 45 | 5200/4900/4200 | призматический | 595х595х50 | 54 | 3,9 |
|  |  | 5400/5100/4400 | опаловый |  |  |  |
| *GSA64-02 | 64 | 7600/7200/6500 | призматический | 1191х595х42 | 40 | 6,55 |
|  |  | 8000/7600/6800 | опаловый |  |  |  |
| GSA23-11 | 23 | 2530/2400/2150 | призматический | 595x297x42 | 40 | 1,9 |
|  |  | 2650/2500/2250 | опаловый |  |  |  |
| GSA45-01 | 45 | 4900/4700/4400 | призматический | 595х595х42 | 40 | 3,05 |
|  |  | 5200/4900/4600 | опаловый |  |  |  |
| GSA45-09 | 45 | 4950/4700/4200 | призматический | 595х595х42 | 40 | 3,6 |
|  |  | 5200/4900/4400 | опаловый |  |  |  |
| GSA45-10 | 45 | 4950/4700/4200 | призматический | 1191x297x42 | 40 | 4,6 |
|  |  | 5200/4900/4400 | опаловый |  |  |  |
| GSA90-13 | 90 | 9900/9400/8400 | призматический | 1191х595х42 | 40 | 6,55 |
|  |  | 10400/9900/8800 | опаловый |  |  |  |

*Допускается установка аварийного блока питания, оговаривается при заказе.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.; паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

Примечание. Цвет светодиодов (теплый белый или холодный белый) в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку светильников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Снять рассеиватель. Установить светильник на монтажную поверхность и закрепить его. Пропустить сетевые провода через кабельный ввод.

Присоединить сетевые провода к соответствующим зажимам клеммной колодки светильника: заземляющий провод к контакту заземления  , фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Установить рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.  Включить питание.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, строение 1б

помещение1

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 27.03.1г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского,

строение 1б, помещение1

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА,

# ПОТОЛОЧНЫЕ/НАСТЕННЫЕ

Серии GSA

ПАСПОРТ